Примерный расчёт срока окупаемости установки контроллера К2000 и антивандальных светильников с компактными люминесцентными лампами с функцией регулирования яркости К2213 на доме серии И-209А (14 этажей 1 секция), расположенного по адресу г. Москва, ул. Талалихина, д. 5.

В настоящий момент на каждом этаже установлено 4 светильника с люминесцентными лампами мощностью 2х40 Вт каждый (лампы ЛБ-40). Всего 56 шт. Установленная мощность составляет:

80 Вт х 4 шт х 14 этажей  = 4,48 кВт, в т.ч

- горит постоянно:  80 вт х 2 шт х 14 этажей  = 2,24 кВт (в приквартирном холле);

- включается в тёмное время суток:  80 вт х 2 шт х 14 этажей = 2,24 кВт (лифтовой холл и лестничный марш).

Потребление электроэнергии за год:

2,24 кВт х 8760 час в год + 2,24 х 4800 час в год год (время работы освещения в год, см. «Справочная книга по светотехнике», М. 1995 г) = 30 374 кВт*ч.

Дополнительное потребление электроэнергии за счет повышения напряжения в сети на 5% в ночное время ввиду разгрузки районных трансформаторов 6-10/0,4 кВ:

6 час в день х 365 дней х 4,48 кВт х 0,05 = 490 кВт*ч в год.

Итого потребление без регулирования:

30 374 + 490 = 30 864 кВт*ч в год.

Стоимость потреблённой электроэнергии за год:

30 864  х 3,05 руб/кВт*ч  = 94 135 руб.

Примерные затраты на замену ламп:

112 ламп х 1 замену в год х 20 руб/шт = 2 240 руб.

Итого затраты на освещение без регулирования:

94 135 + 2 240 = 96 375 руб в год.

Затраты на освещение при установленном контроллере К2000 и замене светильников на антивандальные с компактной люминесцентной лампой мощностью 13 Вт и регулируемой яркостью (средний показатель экономии - 70 %):

94 135 х 0,3 = 28 240 руб.

Затраты на замену ламп (1 замена в 2,5 года):

56 ламп х 200 руб / 2,5 = 4 480 руб в год.

Итого затраты с автоматическим регулированием:

28 240 + 4 480 = 32 720 руб в год.

Сумма экономии в год на один дом:

96 375 – 32 720 = 63 655 руб.

Стоимость комплекта оборудования для дома серии И-209А:

- контроллер К2000 – 8 970 руб;

- фотодатчик К2100 - 2 990 руб;

- силовой модуль К2325 -  2 шт х 7 300 руб = 14 600 руб;

- светильник антивандальный  13 Вт  К2213 - 56 шт х 490 руб = 27 440 руб.

Итого: 54 000 руб.

Монтажно-наладочные работы  (автоматика - 70%  от стоимости оборудования; светильники – 50% от их стоимости):

(8 970 +  2 990 + 14 600) х 0,7 + 27 440 х 0,5 = 32 312 руб.

Всего затрат на модернизацию:

54 000 + 32 312 = 86 312 руб.

Срок окупаемости:

86 312 / 63 655  = 1,3 года.

В последующем сумма экономии будет равна 63 655 руб в год с дома при тарифе 3,05 руб/кВт*ч.