Примерный расчёт срока окупаемости установки контроллера К2000 и антивандальных светильников с компактными люминесцентными лампами с функцией регулирования яркости К2213 на доме серии П44-16 (16 этажей 3 секции).

Исходные данные для расчета: на доме установлены  светильники с лампами накаливания мощностью 60 Вт или  светильники с люминесцентными лампами 2х40 Вт. Принимаем для расчета мощность светильника равную 60 Вт.

В соответствии с проектом на каждом этаже установлено 6 светильников. Установленная мощность составляет:

60 Вт х 6 шт х 16 этажей х 3 подъезда = 17,3 кВт, в т.ч

- горит постоянно:  60 вт х 2 шт х 16 этажей х 3 подъезда = 5,76 кВт (в приквартирном холле);

- включается в тёмное время суток:  60 вт х 4 шт х 16 этажей х 3 подъезда = 11,52 кВт (лифтовой холл и лестничный марш).

Потребление электроэнергии за год:

5,76 кВт х 8760 час в год + 11,52 х 4300 час в год (время работы освещения в год для средней полосы России) = 99 993 кВт*ч.

Дополнительное потребление электроэнергии за счет повышения напряжения в сети на 5% в ночное время ввиду разгрузки районных трансформаторов 6-10/0,4 кВ:

6 час в день х 365 дней х 17,3 кВт х 0,05 = 1895 кВт*ч в год.

Итого потребление без регулирования:

99 993 + 1 895 = 101 888 кВт*ч в год.

Стоимость потреблённой электроэнергии за год:

101 888  х 3,05 руб/кВт*ч  = 310 758 руб.

Примерные затраты на замену ламп:

288 ламп х 3 замены в год х 10 руб/шт = 8 640 руб.

Итого затраты на освещение без регулирования:

310 758 + 8 640 = 319 398 руб в год.

Затраты на освещение при установленном контроллере К2000 и замене светильников на антивандальные с компактной люминесцентной лампой мощностью 13 Вт и регулируемой яркостью (средний показатель экономии - 70 %):

310 758  х 0,3 = 93 227 руб.

Затраты на замену ламп (1 замена в 2,5 года):

288 ламп х 200 руб / 2,5 = 23 040 руб в год.

Итого затраты на освещение с автоматическим регулированием:

93 227 + 23 040 = 116 267 руб в год.

Сумма экономии в год на один дом составит:

319 398 – 116 267 = 203 131 руб.

Стоимость комплекта автоматики  для дома серии П44/16 с затратами на установку (70%  от стоимости оборудования):

38 360 х 1,7 = 65 212 руб

Стоимость антивандальных светильников с КЛЛ мощностью 13 Вт К2213 с затратами на установку (50%  от стоимости светильников):

288 шт х 490 руб х 1,5 = 211 680 руб.

Итого стоимость оборудования и монтажных работ:

65 212 +211 680 = 276 892 руб.

Срок окупаемости:

276 892 / 203 131 х 12 мес = 16 мес = 1,3 года.

В последующем сумма экономии будет равна  203 131 руб в год при тарифе 3,05 руб/кВт*ч.